## Slide 1: Découverte du logiciel SCILAB Modélisations multi-physiques causales et acausales, avec simulation du comportement
Utilisation du logiciel libre de droits Scilab et de ses modules Xcos et Coselica
Démonstrations et applications

## Slide 2: Plan
Modélisation multiphysique
  Contexte dans l’enseignement
  Définitions
  Modèle de connaissance
    Moteur à courant continu (linéaire/non linéaire ?)
  Modélisation causale
    Domaine symbolique (+FT) -> Relation algébriques simples et loi E/S Simples
    CI nulles et modèles linéaires imposés (sauf hystérésis, saturation et seuils …)(sinon linéarisation+ pt de fonctionnement, pas de produit de fonctions dans les équations du modèle).
    Notion de sens S = F.E (Pas réversible)
    Résolution numérique imposée par le modèle utilisé
    La technologie des constituants n’apparaît pas
    Notion d’irréversibilité du modèle
    Cependant le calcul symbolique permet de faciliter les études harmoniques
  Modélisation acausale
    Symbolisation des constituants dédiés à la technologie utilisée (respect des normes, respect des connecteurs E/S, grandeurs physiques + polarité…)
    Le modèle de connaissance n’est pas exigible, mais il faut maîtriser les paramètres caractérisant le comportement du constituant
    Liens non orientés entre les blocs (Comparaison des modélisation causale et acausale sur une résistance) Différence « Affectation / Équation ». Liens avec le diagramme paramétrique.
    Ouvertures sur la réversibilité (réversibilité des composants, réversibilité des systèmes)
    Le modèle n’impose pas de démarche de résolution. Le solveur se charge d’optimiser les calculs.

## Slide 3: Plan
Scilab
  Qu’est ce que scilab ?
  Le module Xcos
  Le module SIMM/Coselica
  Construction du modèle acausal du moteur à courant continu
    Contexte, variation de paramètres…
    Modèle complet
    Modèle condensé
    Commande du moteur avec hacheur / PWM
      Possibilité bibliothèque thermique
    Frottement visqueux / inertie transfo de mvt …
    Bilan échantillonnage de la résolution
    Bilan avec réversibilité Moteur
    Exemple avec liaisons cinématiques et limites du SIMM (pas de lien avec SW)
Applications pédagogiques Coselica
  Pilote automatique de voilier
  Arduino ?

## Slide 4: Modélisation mutiphysique

## Slide 5: Modélisation multiphysique Positionnement dans l’enseignement des SII

## Slide 6: Modélisation multiphysique Tentatives de définitions
La modélisation multiphysique en SII
  Modélisation d’un système pluri technologique en intégrant tous les domaines de la physique nécessaires au fonctionnement de ce système
La modélisation multiphysique et multi échelle dans la recherche
  La modélisation multiphysique permet de de prendre en compte les couplages entre phénomènes physiques différents (couplage mécanique – chimique, couplage mécanique des structures – neutronique – thermo hydraulique dans la physique des réacteurs …)
  La modélisation multi échelle permet, grâce au calcul numérique, de déduire des propriétés macroscopiques à partir de modèles microscopiques
    Utilisation complémentaires de modèles probabilistes
  Problèmes de compatibilité et de cohérences des codes de calcul

## Slide 7: Modélisation multiphysique Le modèle de connaissance
Définition
  Le modèle établi à partir des lois de la physique ou de la chimie
Objectif
  Expliciter le fonctionnement d’un bloc d’un système par une relation mathématique
Problèmes
  Complexité de certains modèles
  Identification nécessaires de paramètres

## Slide 8: Modélisation multiphysique Le modèle de connaissance - Exemple
Équations électriques
  Loi des mailles
Équations mécaniques
  Théorème du moment dynamique
  Couple résistant
Équations électro mécanique
Phénomène non linéaires
  Saturation du courant
Intégration des non linéarités

## Slide 9: Modélisation multiphysique Modélisation causale – Mise en situation
La modélisation causale permet de modéliser des phénomènes linéaires
  Loi de comportement régit par une application linéaire
    Exemples
      Évolution de l’effort dans un ressort
      Évolution de la tension aux bornes d’une résistance
  Loi de comportement régit par une équation différentielle à coefficients constants ()
    Exemples
      Évolution de la tension aux bornes d’un condensateur
      Évolution de l’effort dans un système en mouvement
Exemples de phénomènes non linéaires
  Fonctionnement d’une diode
  Loi entrée / sortie de type « Croix de Malte »
    Qu’il faudra linéariser autour d’un point de fonctionnement

## Slide 10: Modélisation multiphysique Modélisation causale – Résolution des problèmes
En causal
  La modélisation repose sur le calcul symbolique :
    la transformée (de Laplace)
    L’algèbre de schémas blocs
  La résolution se base sur une transformation des équations dans un domaine symbolique puis une transformation inverse permet de revenir dans le domaine temporel
  Des conditions nulles sont imposées

## Slide 11: Modélisation multiphysique Modélisation causale – Quelques avantages et inconvénients
Inconvénients
  Pas de réversibilité du modèle
    Sens imposé par les flèches
  L’architecture du système n’est pas forcément respectée
  Le schéma impose une démarche de résolution au solveur.
Avantages
  La connaissance des symboles technologiques n’est pas exigée
  Recherche de solutions analytiques simplifiée
  Analyses fréquentielles simplifiées dans le domaine symbolique (Diagrammes de Bode, Black, Nyquist)

## Slide 12: Modélisation multiphysique Modélisation acausale – Mise en situation
D’un point de vu utilisateur :
  le modèle de connaissance d’un composant n’est pas indispensable à la modélisation d’un système
  il faut maîtriser les paramètres influant sur le comportement d’un constituant.
La résolution des équations de comportement d’un système est obtenue à l’aide de solveurs qui optimisent les calculs.
  Attention : le solveur peut être perçu comme une boîte noire qui peut conduire à une non – résolution du système.

## Slide 13: Modélisation multiphysique Modélisation acausale – Mise en situation
Le modèle acausal respecte la symbolisation des composants qui constituent le système
Les connecteurs utilisés sont adaptés à des grandeurs physiques, la polarité est respectée
Les liens entre les blocs ne sont pas orientés
  Le modèle acausal est réversible.
L’analyse fréquentielle demande beaucoup plus de calculs que dans le cas d’une fonction de transfert globale (dans le domaine symbolique) :
  Elle est réalisée à partir de plusieurs analyses temporelles

## Slide 14: Modélisation multiphysique Comparaison des modèles
Système réel
Modèle de connaissance
Modèle causal
Modèle acausal

## Slide 15: Modélisation multiphysique SysML ↔ Modélisation multiphysique

## Slide 16: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos

## Slide 17: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos Les logiciels de simulation numérique
Parmi les logiciels de simulation numérique utilisés dans la recherche ou dans l’industrie on trouve Matlab et Scilab.
  Matlab et Scilab sont des logiciels de calcul numériques. Ils possèdent un langage de programmation (haut niveau) permettant (entre autre) de manipuler aisément des matrices et d’afficher des courbes de résultats.
  Simulink et Xcos sont des modules respectifs de Matlab et Scilab permettant de réaliser des modélisations graphiques de systèmes multiphysiques
Matrix Laboratory, Scientific Laboratory

## Slide 18: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos Module CPGE – Module SIMM

## Slide 19: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos
Triangle bleu : signal de données (sans dimension)
Carré bleu : signal électrique
Carré rouge : donnée thermique
Carré vert : mécanique 1D en translation
Rond gris : mécanique 1D en rotation
Carré gris : mécanique 2D plane

## Slide 20: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos Construction du moteur à courant continu

## Slide 21: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos Commande d’un moteur avec hacheur et PWM

## Slide 22: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos Possibilités supplémentaires
Modélisation thermique
Transformation de mouvement …

## Slide 23: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos Échantillonnage de la résolution

## Slide 24: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos Modélisation de systèmes réversibles

## Slide 25: Modélisation des systèmes avec Scilab / Xcos Un peu plus de cinématique

## Slide 26: Modélisation d’un système multiphysique

## Slide 27: Modélisation d’un système de laboratoire
Pilote automatique TP 30

## Slide 28: Pilote Automatique Analyse Interne

## Slide 29: Xcos & Arduino

## Slide 30: Xcos Arduino
Actions préliminaires
  Dans le gestionnaire de module Atom de Scilab
    Installer le module Arduino
  Dans le logiciel Arduino
    Télécharger toolbox_arduino_v3.ino (http://www.demosciences.fr/projets/scilab-arduino/toolbox_arduino_v3.ino?attredirects=0&d=1)
    Téléverser la toolbox dans une carte arduino Uno

## Slide 31: Xcos Arduino Première prise en main

## Slide 33
Description fonctionnelle
Bête à corne, APTE, SADT, FAST
Description structurelle
Schémas cinématique, électrique, etc.
Dessins techniques
Perspectives et éclatés
Schéma topo-fonctionnel (chaîne d’énergie / chaîne d’information)
Description comportementale
Algorigrammes, graphe d’états, GRAFCET, etc.
Réponses temporelle, fréquentielle
Description paramétrique
Domaine de la mécanique
Modeleurs volumiques et compléments
Solidworks, CATIA, etc.
Logiciels spécialisés (mécanique des fluides, et autres)
Domaine de l’électronique
Conception et simulation
Proteus, Orcad, etc.
Environnements de programmation
Mplab, Arduino, Automgen, Flowcode, etc.
Domaine des mathématiques
Calcul formel
Maple, Mathcad, etc
Calcul numérique
Matlab, Scilab, etc.
Domaine de l’informatique
Programmation impérative
C, Python, Java, etc.
Environnements de développement
Visual Studio, Eclipse, etc.
Le diagramme paramétrique devrait permettre de faire la passerelle
Les outils de communication
La conception et la commande des systèmes
SysML
9 diagrammes permettant de décrire chaque point de vue, avec des interconnections
Diagramme des cas d’utilisation, diagramme de séquence, diagramme d’activité, diagramme d’états, diagramme des exigences,
diagramme de définition de blocs, diagramme de bloc interne, diagramme de package, diagramme paramétrique
Les systèmes multi-physiques
Des logiciels spécialisés …
Acquisition et contrôle : LabView, Arduino
Modélisation causale et simulation : Matlab / Simulink, Scilab / Xcos
Modélisation acausale et simulation : Matlab / Simscape, Scilab / Simm / Coselica
… mais pas que : fonctionnalités communes, interconnections et passerelles
Les outils de l’ingénierie système dans l’enseignement
Vers une approche globalisée