## Slide 1: Découverte du logiciel SCILAB Modélisations multi-physiques causales et acausales, avec simulation du comportement
Utilisation du logiciel libre de droits Scilab et de ses modules Xcos et Coselica
Démonstrations et applications

## Slide 2: Plan
Modélisation multiphysique
  Contexte dans l’enseignement
  Définitions
  Modèle de connaissance
    Moteur à courant continu (linéaire/non linéaire ?)
  Modélisation causale
    Domaine symbolique (+FT) -> Relation algébriques simples et loi E/S Simples
    CI nulles et modèles linéaires imposés (sauf hystérésis, saturation et seuils …)(sinon linéarisation+ pt de fonctionnement, pas de produit de fonctions dans les équations du modèle).
    Notion de sens S = F.E (Pas réversible)
    Résolution numérique imposée par le modèle utilisé
    La technologie des constituants n’apparaît pas
    Notion d’irréversibilité du modèle
    Cependant le calcul symbolique permet de faciliter les études harmoniques
  Modélisation acausale
    Symbolisation des constituants dédiés à la technologie utilisée (respect des normes, respect des connecteurs E/S, grandeurs physiques + polarité…)
    Le modèle de connaissance n’est pas exigible, mais il faut maîtriser les paramètres caractérisant le comportement du constituant
    Liens non orientés entre les blocs (Comparaison des modélisation causale et acausale sur une résistance) Différence « Affectation / Équation ». Liens avec le diagramme paramétrique.
    Ouvertures sur la réversibilité (réversibilité des composants, réversibilité des systèmes)
    Le modèle n’impose pas de démarche de résolution. Le solveur se charge d’optimiser les calculs.

## Slide 3: Plan
Scilab
  Qu’est ce que scilab ?
  Le module Xcos
  Le module SIMM/Coselica
  Construction du modèle acausal du moteur à courant continu
    Contexte, variation de paramètres…
    Modèle complet
    Modèle condensé
    Commande du moteur avec hacheur / PWM
      Possibilité bibliothèque thermique
    Frottement visqueux / inertie transfo de mvt …
    Bilan échantillonnage de la résolution
    Bilan avec réversibilité Moteur
    Exemple avec liaisons cinématiques et limites du SIMM (pas de lien avec SW)
Applications pédagogiques Coselica
  Pilote automatique de voilier
  Arduino ?

## Slide 4: Modélisation mutiphysique

## Slide 5: Modélisation multiphysique Positionnement dans l’enseignement des SII

## Slide 6: Modélisation multiphysique Tentatives de définitions
La modélisation multiphysique en SII
  Modélisation d’un système pluri technologique en intégrant tous les domaines de la physique nécessaires au fonctionnement de ce système
La modélisation multiphysique et multi échelle dans la recherche
  La modélisation multiphysique permet de de prendre en compte les couplages entre phénomènes physiques différents (couplage mécanique – chimique, couplage mécanique des structures – neutronique – thermo hydraulique dans la physique des réacteurs …)
  La modélisation multi échelle permet, grâce au calcul numérique, de déduire des propriétés macroscopiques à partir de modèles microscopiques
    Utilisation complémentaires de modèles probabilistes
  Problèmes de compatibilité et de cohérences des codes de calcul

## Slide 7: Modélisation multiphysique Le modèle de connaissance
Définition
  Le modèle établi à partir des lois de la physique ou de la chimie.
Objectif
  Expliciter le fonctionnement d’un bloc d’un système par une relation mathématique.
Problèmes
  Complexité de certains modèles
  Identification nécessaires de paramètres

## Slide 8: Modélisation multiphysique Le modèle de connaissance
Équations électriques
  Loi des mailles
Équations mécaniques
  Théorème du moment dynamique
  Couple résistant
Équation électro mécanique
Phénomène non linéaires
  Saturation du courant

## Slide 9: Modélisation multiphysique Enjeux
Pouvoir simuler le comportement d’un système dans sa globalité

## Slide 10: Modélisation multiphysique Enjeux
Pouvoir simuler le comportement d’un système dans sa globalité

## Slide 11: Modélisation multiphysique Problématiques
Problèmes logiciels
  Les logiciels utilisés de classiquement en SII sont orientés « monophysique ». Il faut donc utiliser des logiciels spécifiques.
Problèmes pour l’enseignant
  Ne maitrisant pas les lois comportementales de tous les champs de la physique, comment modéliser de façon juste un système ?
Problèmes de l’élève
  Qu’est-ce que l’élève doit savoir ?
  Qu’est-ce que l’élève doit savoir-faire ?

## Slide 12: Modélisation multiphysique Modélisation Causale/ Modélisation Acausale
Dans le cadre de nos activités, on distingue la modélisation causale et acausale.
Les modèles causaux reposent sur une modélisation des systèmes par transformée de Laplace. Les simulations peuvent se faire par la « manipulation » de fonctions rationnelles.
Les modèles acausaux reposent sur une modélisation des systèmes par des équations différentielles (sans transformation dans le domaine de Laplace). Les simulations sont réalisée par une résolution numérique des équations différentielles.

## Slide 13: Modélisation multiphysique Modélisation Causale/ Modélisation Acausale
Représentation graphique de modèles causaux et acausaux

## Slide 14: Scilab, Matlab, Simulink, Xcos, Modelica
Qu’est ce que c’est tout ça ?

## Slide 15: Les logiciels de calcul numérique
Parmi les logiciels de simulation numérique utilisés dans la recherche ou dans l’industrie on trouve Matlab et Scilab.
  Matlab et Scilab sont des logiciels de calcul numériques. Ils possèdent un langage de programmation (haut niveau) permettant (entre autre) de manipuler aisément des matrices et d’afficher des courbes de résultats.
Simulink et Xcos sont des modules respectifs de Matlab et Scilab permettant de réaliser des modélisations graphiques de systèmes multiphysiques
Matrix Laboratory, Scientific Laboratory

## Slide 16: Les logiciels de calcul numérique Quelques avantages et inconvénients
 | Matlab | Scilab
Avantages |  | 
Inconvénients |  | 

## Slide 17: Modélisation des systèmes avec le module Coselica

## Slide 18: Connecteurs
Triangle bleu : signal de données (sans dimension)
Carré bleu : signal électrique
Carré rouge : donnée thermique
Carré vert : mécanique 1D en translation
Rond gris : mécanique 1D en rotation
Carré gris : mécanique 2D plane

## Slide 19: Modélisation d’un système mécanique

## Slide 20: Modélisation d’un système électrique
Source électrique
  Source de tension
  SIMM/Electrique/Sources/CEAS_PredefVoltage
  Générateur de signaux constant, échelon, rampe, sinusoïdal, carré, dents de scie, trapézoïdal
La masse
  SIMM/Electrique/Sources/MEAB_Ground
Composants électriques
  Résistor, Condensateur
  SIMM/Electrique/Passif/MEAB_Resistor
  SIMM/Electrique/Passif/MEAB_Capacitor
Un capteur
  Un voltmètre
  SIMM/Electrique/Mesure/MEAS_VoltageSensor
Un afficheur
  Scope
  SIMM/Utilitaires/Visualisation/ISCOPE
  Une ou plusieurs entrées
Paramétrage de la simulation
  SIMM/Utilitaires/Analyses/IREP_TEMP
  Temps de simulation, nombre de points

## Slide 21: Modélisation d’un système électrique
Branchement du voltmètre à l’image d’un branchement réel
Pour les composants passifs, on branche une borne bleue sur une blanche …

## Slide 22: Modélisation d’un système multiphysique

## Slide 23: Modélisation d’un système multiphysique

## Slide 24: Modélisation d’un système de laboratoire
Pilote automatique TP 30

## Slide 25: Pilote Automatique Analyse Interne

## Slide 26: Pilote Automatique Modélisation

## Slide 27: Pilote automatique Application pédagogique

## Slide 28: Xcos & Arduino